## Slide 1
アイリスオーヤマ 訪問前レポート
産業廃棄物の処理受託に向けた事前調査｜訪問拠点：富士小山工場（静岡県駿東郡小山町桑木221-1）
2026-10-18

## Slide 2
訪問サマリー
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
2
どんな会社か
生活用品メーカー（本社：仙台市）の富士小山工場。2021年から飲料水を生産し、PETボトルの内製化を推進（2021年時点の報道）。物流倉庫・社員食堂もある。
想定される廃棄物
PETくず・梱包材（廃プラ）、パレット（木くず）、作動油・廃食用油（廃油）、金属くず。洗浄薬品廃液（特管の可能性）は要ヒアリング。
最有力の提案
製造ライン・物流倉庫・食堂の廃棄物の一括受託（定期回収込み）。あわせて単一素材のPETくずを中心としたリサイクル。
※ 公表された排出情報はなく、推定はすべて「業種から推定」か「要ヒアリング」。プラスチック製品の製造が続いているかは未確認。

## Slide 3
企業概要
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
3
生活用品の企画・製造・販売を行うメーカー。訪問先は本社ではなく静岡県の富士小山工場
項目 | 内容
正式社名 | アイリスオーヤマ株式会社（法人番号 3370001006799、検索結果より）
本社 | 宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1
訪問拠点 | 富士小山工場（1997年3月竣工、敷地22,890m²）
従業員数 | 単体6,223名・グループ13,671名（2025年1月、検索結果より）／工場104名（2017年）
工場の業種 | 清涼飲料製造（2021年〜）、プラスチック製品製造（2017年時点）
代表者 | 代表取締役社長 大山 晃弘（検索結果より）
環境認証 | ISO14001：角田I.T.P・鳥栖工場が取得（検索結果より）。富士小山工場は不明
営業の着眼点
・1拠点に製造・物流・食堂と性質の違う排出源があり、一括受託の余地が大きい
・全工程自動化・省人化を推進（2021年）。廃棄物手配の事務削減は方針と合う
・環境方針で再利用可能素材・省資源化・廃棄ロス削減を掲げる
・委託の決定権が工場か本社（宮城県）かは不明。訪問時に確認する
・同じ本社住所の「株式会社オーヤマ」（貿易会社）は別法人

## Slide 4
拠点と工程
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
4
拠点名 | 種類 | 所在地 | 主な工程・設備
富士小山工場（訪問先） | 工場・物流倉庫 | 静岡県駿東郡小山町 | 飲料水ライン、PETボトル内製（2021年時点）
〃（工場内） | 物流倉庫・食堂 | 同上 | 製品出荷・フォークリフト、社員食堂
〃（2017年時点） | 工場 | 同上 | プラスチック製品製造（現状未確認）
本社 | 本社 | 宮城県仙台市青葉区 | 本社機能
富士裾野工場 | 工場（飲料水） | 静岡県裾野市 | 2023年7月稼働、平置き倉庫併設
舞鶴工場 | 工場（飲料水） | 京都府舞鶴市 | 2024年10月に新設を発表
角田・埼玉・米原・鳥栖 | 工場 | 宮城県角田市ほか | 国内5工場の一部。詳細未確認
※ 飲料水ラインは2021年2月時点で1ライン、同年10月目途に第2ライン増設の計画（約30億円）。現在のライン数、洗浄薬品・ボイラー・排水処理設備の有無は不明。

## Slide 5
推定される廃棄物
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
5
法定区分 | 具体例 | 発生源 | 特管 | 確度
廃プラスチック類 | PET成形くず・不良ボトル・キャップ・ラベル | 飲料水ライン（PET内製は2021年時点） | － | 業種から推定
廃プラスチック類 | ストレッチフィルム・PPバンド・緩衝材 | 物流倉庫 | － | 業種から推定
木くず | 破損した木製パレット・梱包材 | 物流倉庫・資材受け入れ | － | 業種から推定
廃油 | 作動油・潤滑油・フォークリフトのオイル | 成形設備・ライン・フォークリフト | － | 業種から推定
廃油 | 廃食用油 | 社員食堂（運営会社は別の可能性） | － | 業種から推定
金属くず | 設備更新の部品・架台、ドラム缶、廃消火器 | 工場全体（保守・更新） | － | 業種から推定
廃プラスチック類 | ランナー・パージ材・不良品・原料袋 | プラスチック製品製造（稼働未確認） | － | 要ヒアリング
廃酸・廃アルカリ | ライン洗浄（CIP）・殺菌の薬品廃液 | 飲料水ラインの洗浄・殺菌 | ○ | 要ヒアリング
汚泥 | グリーストラップ汚泥、脱水汚泥 | 社員食堂、排水処理設備（有無不明） | － | 要ヒアリング
水銀使用製品産廃 | 蛍光管・水銀灯 | 工場棟・倉庫・事務所 | － | 要ヒアリング
※ 確度：公表情報あり＝公表資料に記載（該当なし）／業種から推定＝確認できた工程から推定／要ヒアリング＝工程・設備が未確認。特管○はpH2.0以下・12.5以上の場合。段ボール・紙ごみ・生ごみは事業系一般廃棄物で対象外。

## Slide 6
提案するサービス
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
6
優先 | サービス | 対象の廃棄物 | 相手にとっての利点
1 | 一括受託（窓口一本化）＋定期回収 | 廃プラ・木くず・廃油・金属くず | 委託先・契約・マニフェスト管理が1社で済み、保管の圧迫も防ぐ
2 | リサイクル（PET再生・RPF化・チップ化・廃油再生） | PETくず・梱包フィルム・パレット・廃油 | リサイクル率を高め、環境方針の取り組みに反映できる
3 | 特管の処理＋スポット回収 | 洗浄薬品廃液（特管の可能性）・金属くず・蛍光管 | 扱いの難しい廃液も同じ窓口で相談。設備更新時にすぐ引取
※ 価格・処理単価は訪問時に示さない。量と性状を確認したうえで後日見積もりとする。

## Slide 7
ヒアリング項目と訪問時の注意点
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
7
ヒアリング項目
・委託の決定権は工場か本社（宮城県）か。担当部署と流れ
・プラスチック製品の製造は続いているか（品目・成形方式・樹脂）
・飲料水のライン数、第2ラインの稼働、今後の増設・更新予定
・PET内製の方式、成形くず・不良ボトルの量と分別、有価売却の有無
・洗浄・殺菌の薬品の種類、廃液は排水処理か委託か
・パレットの材質・レンタル有無、作動油の交換頻度
・食堂の運営会社と廃食用油・汚泥の排出事業者名義、照明のLED化
・現在の委託先数・回収頻度・困りごと、マニフェストは紙か電子か
訪問時の注意点と最近の動き
・プラ製品製造を前提に話さず、まず現状を確かめてから提案を絞る
・段ボール・紙ごみ・生ごみは事業系一般廃棄物で対象外と伝える
・PETくず等の有価売却や現在の委託先・処理方法を否定しない
・法令違反を断定しない。価格はその場で示さない
・2021-02-18：工場の一部を改修し飲料水の本格生産を開始
・2021-06-09（報道）：PETボトル内製化・全工程自動化を推進
・2023-07-20 富士裾野工場が稼働／2024-10-17 舞鶴工場の新設を発表
・2025-11-21：面接会資料で工場の物流倉庫のフォークマンを求人

## Slide 8
出典一覧
社内資料（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
8
[1] 株式会社富士フーズの求人（Indeed、富士小山工場内社員食堂、スニペットより） - https://jp.indeed.com/q-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%af%8c%e5%a3%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%82%ba-%e6%b1%82%e4%ba%ba.html?start=20（確認日 2026-10-18）
[2] 静岡県小山町と「災害時における物資供給」に関する協定を締結（公式ニュース 2017年12月、スニペットより） - https://www.irisohyama.co.jp/news/2017/amp/1215.html（確認日 2026-10-18）
[3] アイリスオーヤマ、飲料水事業に本格参入。防災ニーズに応える（家電Watch、2021-02-19） - https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1307426.html（確認日 2026-10-18）
[4] ミネラルウオーター・炭酸水特集：アイリスオーヤマ 全工程自動化や店舗直送（日本食糧新聞、2021-06-09） - https://news.nissyoku.co.jp/?p=747456（確認日 2026-10-18）
[5] アイリス、静岡・裾野に平置き倉庫併設の新工場（LOGI-TODAY、2023-01-31）／公式ニュース 2023-01-30 - https://www.logi-today.com/528502 ／ https://www.irisohyama.co.jp/news/2023/?date=0130（確認日 2026-10-18）
[6] アイリスオーヤマ、飲料水生産工場を本格稼働（LOGI-TODAY、2023-07-20） - https://www.logi-today.com/554233（確認日 2026-10-18）
[7] アイリスが飲料水の舞鶴工場新設、自治体と防災協定（LOGI-TODAY、2024-10-17） - https://www.logi-today.com/668636（確認日 2026-10-18）
[8] 会社概要（アイリスオーヤマ公式サイト、スニペットより） - https://www.irisohyama.co.jp/company/outline/（確認日 2026-10-18）
[9] アイリスオーヤマ 企業情報（ワンキャリア、スニペットより） - https://www.onecareer.jp/companies/4371 ／ https://plus.onecareer.jp/articles/903（確認日 2026-10-18）
[10] 法人情報 法人番号3370001006799（Data Max）／株式会社オーヤマ（JETRO仙台） - https://data-max.co.jp/corpo_database/corpo/detail/3370001006799 ／ https://static.jetro.go.jp/jetro/japan/sendai/company/ohyama.html（確認日 2026-10-18）
[11] 環境への取り組み（アイリスオーヤマ公式サイト、スニペットより） - https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/environment/（確認日 2026-10-18）
[12] ハローワーク御殿場 面接会資料（令和7年11月21日開催分、スニペットより） - https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/002445946.pdf（確認日 2026-10-18）
[13] アイリスオーヤマ、22年度の高卒採用枠を3割増で過去最多「600人」に（BCN+R、2021-07-07） - https://www.bcnretail.com/market/detail/20210707_233727.html（確認日 2026-10-18）