## Slide 1
虎屋 訪問前レポート
産業廃棄物の処理受託に向けた事前調査｜訪問拠点：御殿場工場（静岡県御殿場市印野1581）
2026-10-18

## Slide 2
訪問サマリー
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
2
どんな会社か
和菓子「とらや」の株式会社虎屋。訪問先の御殿場工場は羊羹・最中などを製造し、製餡も担う。虎屋の約7割の商品を製造する主力工場である。
想定される廃棄物
動植物性残さ・廃プラスチック類など9種類（公表情報あり0／業種から推定4／要ヒアリング5）。検査廃液は特管の可能性がある。小豆の皮は有価売却のため除く。
最有力の提案
小豆の皮の有価売却は維持し、それ以外を一括受託して窓口を一本化する。ISO14001（2001年取得、現状は要確認）を維持していれば、動植物性残さ・廃プラの再資源化で目標に貢献できる。
※ 最初に確かめること：ISO14001の認証を現在も維持しているか、小豆の皮以外の食品残さの量と処理方法、製餡排水の処理設備（汚泥）の有無。

## Slide 3
企業概要
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
3
室町時代後期に京都で創業した和菓子の製造・販売企業（直営店・喫茶も運営）
項目 | 内容
正式社名 | 株式会社 虎屋（代表取締役社長 黒川光晴）
本社 | 東京都港区赤坂4-9-22
訪問拠点 | 御殿場工場（静岡県御殿場市印野1581）
従業員数 | 860名（2025-09-01現在）
売上規模 | 約195億円（2024年度、求人サイトより）
業種 | 食料品製造業（和菓子の製造・販売）
環境認証 | 御殿場工場がISO14001取得（2001年。現在の維持は不明）
工場数 | 3工場（御殿場・東京・京都）
営業の着眼点
・小豆の皮を飼料として有価売却している（評価する姿勢で触れる）
・燃料を灯油から都市ガスへ転換、高効率ボイラーを採用
・2009年に緑化優良工場等経済産業大臣賞を受賞
・窓口候補：本社の生産支援部・事務管理部、御殿場地区品質管理課（要確認）
・廃棄物の現在の委託先・多量排出事業者の公表情報は不明

## Slide 4
拠点と工程
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
4
拠点名 | 種類 | 所在地 | 主な工程・設備
御殿場工場（訪問拠点） | 工場 | 静岡県御殿場市印野1581 | 製餡、羊羹・最中・水羊羹・煉菓子の製造
（御殿場工場の設備） | 設備 | 同上 | 蒸気ボイラー（都市ガス）、自社開発の煉り機
（御殿場工場の付帯） | 工程 | 同上 | 包装・箱詰め（手・機械）、品質検査、社員食堂
東京工場 | 工場 | 東京都港区元赤坂1-5-8 | 生菓子・焼菓子の製造（餡は御殿場から）
京都工場 | 工場 | 京都府南丹市八木町 | 羊羹・最中・焼菓子の製造
虎屋菓寮 御殿場店 | 店舗・喫茶 | 静岡県御殿場市新橋728-1 | 販売・喫茶（御殿場工場の品管が管轄）
とらや工房（虎玄運営） | 店舗・喫茶 | 静岡県御殿場市東山1022-1 | 販売・喫茶（契約主体は株式会社虎玄）
本社 | 本社 | 東京都港区赤坂4-9-22 | 本社機構（生産支援部・事務管理部など）
※ 御殿場工場の敷地面積・従業員数、排水処理設備・冷凍冷蔵設備・薬品・潤滑油の使用は不明。

## Slide 5
推定される廃棄物
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
5
法定区分 | 具体例 | 発生源 | 特管 | 確度
動植物性残さ | 餡・羊羹の不良品、寒天くず、最中の皮くず | 製餡・羊羹の煉り・型出し・最中製造 | － | 業種から推定
廃プラスチック類 | 個包装フィルム・包材ロス、原材料の樹脂袋 | 包装・箱詰め、原材料の受け入れ | － | 業種から推定
金属くず | 資材の金属缶、器具（釜・枠型）の更新品 | 製造設備・器具、梱包 | － | 業種から推定
廃酸・廃アルカリ | 検査試薬の廃液（理化学検査・機器分析） | 品質管理（御殿場地区品質管理課） | ○（pHによる） | 業種から推定
汚泥 | 製餡・洗浄排水の脱水汚泥、食堂の油泥 | 排水処理設備（有無不明）、社員食堂 | － | 要ヒアリング
廃酸・廃アルカリ | 設備洗浄液の廃液、ボイラー薬品の廃液 | 生産ラインの洗浄、蒸気ボイラー | ○（pHによる） | 要ヒアリング
廃油 | 潤滑油・作動油、廃食用油、旧灯油タンク残油 | 製造機械、社員食堂、旧燃料設備 | ○（引火性の場合） | 要ヒアリング
木くず | 原材料納入・出荷の木製パレット | 原材料の受け入れ・出荷 | － | 要ヒアリング
水銀使用製品産業廃棄物 | 蛍光管、水銀灯 | 工場・事務所・倉庫の照明 | － | 要ヒアリング
※ 確度：公表情報あり＝公表資料に記載／業種から推定＝工程から推定／要ヒアリング＝工程・設備が未確認。小豆の皮は有価売却のため対象外。紙ごみ・段ボール・杉箱端材・生ごみは事業系一般廃棄物の可能性（自社対象外）。

## Slide 6
提案するサービス
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
6
優先 | サービス | 対象の廃棄物 | 相手にとっての利点
1 | 一括受託（窓口の一本化）＋定期回収 | 推定した9種類すべて | 管理を1社に集約。食品残さを長く置かず衛生負担減
2 | リサイクル（再資源化） | 動植物性残さ、廃プラ、金属くず | 小豆の皮以外も再資源化。ISO14001を維持していれば目標に上乗せ
3 | 特別管理産業廃棄物の処理＋スポット回収 | 検査廃液、洗浄廃液、廃油、蛍光管 | 特管の廃液や設備撤去など突発分も同じ窓口で対応
※ 再資源化の具体的なルート（飼料化・堆肥化・メタン発酵など）は、性状と量を聞いたうえで訪問後に検討する。価格は訪問後に見積もる。

## Slide 7
ヒアリング項目と訪問時の注意点
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
7
ヒアリング項目
・ISO14001の認証の維持（まず現状を確認）と廃棄物目標、回収頻度・臭気の困りごと
・小豆の皮以外の食品残さ（不良品・寒天くず等）の量と処理方法
・返品・期限切れ品の処分方法と、中身と包材の分別
・製餡・洗浄排水の処理設備の有無と汚泥の量
・包材・原材料袋の素材、包材ロスの量
・検査試薬・洗浄薬品の種類と廃液の扱い
・潤滑油・旧灯油タンク、木製パレット、照明のLED化
・委託先の数、契約・マニフェストの管理部署（工場か本社か）
訪問時の注意点と最近の動き
・小豆の皮の有価売却は評価し、置き換えを持ちかけない
・現在の委託先を否定せず、法令違反を断定しない
・価格はその場で示さず、見積もりは訪問後に行う
・紙ごみ・生ごみ・杉箱等は一般廃棄物の可能性。許可範囲を確認してから回答
・返品・不良品はブランド保護の確実な処分が関心事になりうる
・とらや工房は虎玄の運営で契約主体が異なる
・構内の衛生（動線・車両・時間帯）への配慮を伝える
・最近の動き：2026-07-09 小形羊羹の限定販売。工場の増設ニュースはなし

## Slide 8
出典一覧
社内用（営業担当者向け）｜相手企業に渡さないこと
8
[1] 会社概要｜株式会社 虎屋 - https://www.toraya-group.co.jp/corporate/profile（確認日 2026-10-18）
[2] 虎屋のものづくり｜企業としての取り組み｜株式会社 虎屋 - https://www.toraya-group.co.jp/corporate/csr/manufacturing（確認日 2026-10-18）
[3] 年表｜株式会社 虎屋 - https://www.toraya-group.co.jp/corporate/chronology（確認日 2026-10-18）
[4] 虎屋の仕事 製造（2014年入社・東京工場）｜虎屋 採用情報 - https://recruit.toraya-group.co.jp/business/jobs/e%e3%83%bba/（確認日 2026-10-18）
[5] 虎屋の仕事 製造（2020年入社・御殿場工場）｜虎屋 採用情報 - https://recruit.toraya-group.co.jp/business/jobs/k%e3%83%bbe/（確認日 2026-10-18）
[6] 虎屋の仕事 品質管理（2019年入社）｜虎屋 採用情報 - https://recruit.toraya-group.co.jp/business/jobs/n%e3%83%bbr/（確認日 2026-10-18）
[7] 株式会社虎屋 御殿場工場 の求人｜Indeed（スニペットより） - https://jp.indeed.com/q-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e8%99%8e%e5%b1%8b%e3%80%80%e5%be%a1%e6%ae%bf%e5%a0%b4%e5%b7%a5%e5%a0%b4-%e6%b1%82%e4%ba%ba.html（確認日 2026-10-18）
[8] プレスリリース｜株式会社 虎屋 - https://www.toraya-group.co.jp/corporate/press_release（確認日 2026-10-18）
[9] 原材料へのこだわり｜企業としての取り組み｜株式会社 虎屋 - https://www.toraya-group.co.jp/corporate/csr/ingredients（確認日 2026-10-18）
[10] 羊羹の賞味期限について｜とらや - https://toraya-group.co.jp/products/best_before_date（確認日 2026-10-18）
[11] 株式会社虎屋の法人番号｜houjin.jp（スニペットより） - https://houjin.jp/c/2010401020081（確認日 2026-10-18）
[12] (株)虎屋 会社概要｜マイナビ2028（スニペットより） - https://job.mynavi.jp/28/pc/search/corp4528/outline.html（確認日 2026-10-18）
[13] とらや 御殿場店｜るるぶ&more.（スニペットより） - https://rurubu.jp/andmore/spot/80022608（確認日 2026-10-18）
[14] 優秀賞(静岡県建築士会賞) 森の隠れカフェ「とらや工房」｜静岡県 - https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/keikanshou/1003607/1044064/1042362.html（確認日 2026-10-18）
[15] 虎屋の仕事 流通（2018年入社）｜虎屋 採用情報 - https://recruit.toraya-group.co.jp/business/jobs/k%e3%83%bby/（確認日 2026-10-18）
[16] とらや 商品一覧｜高島屋オンラインストア（スニペットより） - https://www.takashimaya.co.jp/shopping/food/0400001458/（確認日 2026-10-18）
[17] 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の公表｜静岡県 - https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/recycle/sangyohaikibutsu/1049467/1077669.html（確認日 2026-10-18）